## Slide 1: Rekenen en meten met elektriciteit
De wet van Ohm
Ing W.T.N.G. Tomassen
Elektriciteit

## Slide 2
Als de 2 aansluitpunten zonder onderbreking verbonden zijn.
Open stroomkring
Gesloten stroomkring
Een gesloten stroomkring:

## Slide 3
Stroom en elektronen
Bij de rode aansluiting geef de waarde aan als de wijzer maximaal uitslaat.
0,
0,
0,
0,
0,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Stroommeter
Altijd in Serie
Lage weerstand

## Slide 4
Metriek
SI-voorvoegsels (prefixen) |  |  |  | 
10n | Voorvoegsel | Symbool | Naam | Decimaal
109 | giga | G | Miljard | 1 000 000 000
106 | mega | M | Miljoen | 1 000 000
103 | kilo | k | Duizend | 1 000
10−3 | milli | m | Duizendste | 0,001
10−6 | micro | µ | Miljoenste | 0,000 001
10−9 | nano | n | Miljardste | 0,000 000 001

## Slide 5
Een spanning meten
Altijd in parallel (over)
Hoge weerstand

## Slide 6: Wet van Ohm
Spanning U in Volt V Hoeveel elektrische energie heeft een elektron om aan het lampje te geven (Water druk)
Lading Verschil.
(Elektrische) Stroomsterkte I in Ampère A hoeveel elektronen gaan er stromen (hoeveel water stroomt er voorbij)
Spanning en stroom

## Slide 7: Wet van Ohm
Weerstand R in Ohm
Als de weerstand lager is gaat de stroom(elektronen) er makkelijker doorheen. (bij een dikkere pijp gaat water er makkelijker door)
Weerstand

## Slide 8
Spanning, stroom en weerstand?
Water
Stroom door de kraan
Hoogte zorg voor waterdruk
De kraan levert weerstand
Elektriciteit
Stroom door een geleider.
Spanning Lading verschil “druk”
Het soort/hoeveelheid materiaal zorg voor weerstand.

## Slide 9
Het aantal elektronen dat per seconden door de geleider gaat is de stroom.
Dit kun je vergelijken met:
de hoeveelheid water die per seconden door een buis stroomt.
Het aantal knikkers die je door een baan rolt.
Elektrische stroom?

## Slide 10: Grootheden en eenheden
Spanning U in Volt V
Stroom I in Ampère A
Weerstand R in Ohm Ω
Waarvoor kan je elektriciteit gebruiken?

## Slide 11: Als de stroomkring gesloten is.
Als de 2 aansluitpunten zonder onderbreking verbonden zijn.
Dit noemen we een gesloten stroomkring
Waarvoor kan je elektriciteit gebruiken?

## Slide 12: Hoe teken je een schakeling?
Met symbolen (tabel 14 binas)
Altijd horizontale en verticale lijnen.
Hoe teken je een schakeling?

## Slide 13: Hoe teken je een schakeling?
Hoe teken je een schakeling?

## Slide 14: Wet van Ohm
Het lampje heeft een weerstand.
Over het lampje staat een spanning.
Door het lampje loopt een stroom.
De schakeling

## Slide 15: Enkel
U = I x R
Bron: http://febs-verein.at
Spanning U in Volt V
Stroom I in Ampère A
Weerstand R in Ohm Ω
Wet van Ohm

## Slide 16: Wet van Ohm
Wet van Ohm

## Slide 17: Wet van Ohm
Waarvoor kan je elektriciteit gebruiken?

## Slide 18: Wet van Ohm
Een lampje is aangesloten op een spanning van 12 Volt, De stroom is 0,25 A.
Teken het schema.
Bereken de weerstand van het lampje.
Denk aan:
U = …… V
I = …… A
R = …… Ω
4 Ω
8 Ω
36 Ω
48 Ω
Wet van Ohm

## Slide 19
Wet van Ohm

## Slide 20
Een weerstand van 4700 Ω is aangesloten op een spanning van 94 Volt.
Bereken de stroom door de weerstand.
0,00005 A
0,02 A
50 A
441800 A
Wet van Ohm

## Slide 21
Wet van Ohm

## Slide 22: Extra uitdagen
Een boormachine is aangesloten op 230 V. Als de boor draait loopt er een stroom van 5A.
Bereken de weerstand.
0,028 Ω
28 Ω
46 Ω
1150 Ω
Wet van Ohm

## Slide 23
Wet van Ohm

## Slide 24: Extra uitdagen
Een wasmachine met een weerstand van 15 Ω gebruikt een stroom van 15,3 A.
Bereken de spanning waarop de wasmachine is aangesloten.
0,98 V
1,02 V
230 V
460 V
Wet van Ohm

## Slide 25
Wet van Ohm

## Slide 26: Extra uitdagen
Een mp3 speler werkt op 2 batterijen van elk 1,5V. Als de mp3 speler op zijn hardst aan staat verbruikt deze een stroom van 0,05A.
Bereken de weerstand van
de mp3 speler.
0,075 Ω
0,15 Ω
30 Ω
60 Ω
Wet van Ohm

## Slide 27
Wet van Ohm

## Slide 28
Een lampje is aangesloten op een spanning van 24 Volt, De stroom is 250 mA
Bereken de weerstand
van het lampje
0,069 Ω
6 Ω
96 Ω
6000 Ω
Wet van Ohm

## Slide 29
Wet van Ohm

## Slide 30
Een weerstand van 4,7 MΩ is aangesloten op een spanning van 42 Volt.
Bereken de stroom door de weerstand
8,9 μA
1,97 mA
8,9 A
197,4 A
REKENEN MET ELEKTRICITEIT
Wet van Ohm

## Slide 31
Wet van Ohm

## Slide 32: Wet van Ohm
Een lampje is aangesloten en er loopt een stroom van 15 mA. Het lampje heeft een weerstand van 50MΩ
Bereken de spanning waarop het lampje werkt.
3,3 V
750 V
3300 V
750 kV
Wet van Ohm

## Slide 33
Wet van Ohm

## Slide 34
Een lamp van 60 W is aangesloten op een spanning van 240V.
Bereken de stroom door de lamp. (Tip gebruik tabel 6 en 12)
Bereken de weerstand van de lamp.
250 mA
500 mA
4 A
14,4 Ka
Extra uitdagen los op met tabel 6 en 12 uit de binas

## Slide 35: Serie
Onderdelen in dezelfde stroomkring
Lampje 1 stuk, lampje 2 ook uit.
Bron: http://febs-verein.at
Serie

## Slide 36: Parallel
Elke onderdeel in een eigen kring
Lampje 1 stuk lampje 2 blijft branden.
Bron: http://febs-verein.at
Parallel

## Slide 37: Combinatie
Stroom en spanning zijn combinatie van serie en parallel.
Bron: http://febs-verein.at
Combinatie

## Slide 38
De spanning bij
een enkele lamp is
gelijk aan de
voedingspanning
De spanning
lampen in serie
wordt verdeeld.
De spanning van de batterij wordt verdeeld over de lampen.
Serie

## Slide 39
Serie
Parallel
De spanning is
overal hetzelfde
De stroom wordt verdeeld over de lampjes
Parallel?

## Slide 40
U = I x R
Bron: http://febs-verein.at
Utot
Utot
L1
L2
L1
L2
Itot
Itot
Utot en Itot zijn de spanning en
stroom die de voeding levert
Enkel Serie Parallel?

## Slide 41
Onderdelen geef je een nummer.
De spanning over R2 dat is U2
De stroom door R2 dat is I2
Rv is de vervangweerstand = Rtot
Alle voeding/batterij/bron horen bij Utot, Itot en Rtot
Belangrijke begrippen

## Slide 42: Serie schakeling
Wat kan je?
I2 berekenen
Hoe? Binas tabel 12 R = U : I (2 = 6 :3) I = U : R (3 = 6 :2)
2,4A
2,4A
2,4A
 | 1 | 2 | tot | 
U |  | 12 V |  | Utot=U1 + U2
I |  |  |  | Itot=I1 = I2
R | 8 Ω | 5 Ω |  | Rtot=R1+R2

## Slide 43: Serie schakeling
Wat kan je nu nog meer?
U1
Hoe? Binas tabel 12 R = U : I (2 = 6 :3) U = I x R (6 = 3 x 2)
2,4A
2,4A
2,4A
19,2V
 | 1 | 2 | tot | 
U |  | 12 V |  | Utot=U1 + U2
I |  |  |  | Itot=I1 = I2
R | 8 Ω | 5 Ω |  | Rtot=R1+R2

## Slide 44: Serie schakeling
Wat kan je nu nog meer?
Utot
Rtot
2,4A
2,4A
2,4A
13 Ω
19,2V
31,2V
 | 1 | 2 | tot | 
U |  | 12 V |  | Utot=U1 + U2
I |  |  |  | Itot=I1 = I2
R | 8 Ω | 5 Ω |  | Rtot=R1+R2

## Slide 45: Parallel schakeling
Wat weet je?
100 V
100 V
 | 1 | 2 | tot | 
U |  |  | 100V | Utot=U1 = U2
I |  |  |  | Itot=I1 + I2
R | 50 Ω | 75 Ω |  | Rtot=Utot :Itot
 | 1 | 2 | tot | 
U |  |  | 100V | Utot=U1 = U2
I |  |  |  | Itot=I1 + I2
R | 50 Ω | 75 Ω |  | 

## Slide 46: Parallel schakeling
Wat kan je?
I1 I2 berekenen
Hoe? Binas tabel 12 R = U : I (2 = 6 :3) I = U : R (3 = 6 :2)
2 A
1,33 A
 | 1 | 2 | tot | 
U | 100V | 100V | 100V | Utot=U1 = U2
I |  |  |  | Itot=I1 + I2
R | 50 Ω | 75 Ω |  | Rtot=Utot :Itot
 | 1 | 2 | tot | 
U | 100V | 100V | 100V | Utot=U1 = U2
I |  |  |  | Itot=I1 + I2
R | 50 Ω | 75 Ω |  | 

## Slide 47: Parallel schakeling
Wat kan je?
Itot berekenen.
2 A
1,33 A
3,33 A
 | 1 | 2 | tot | 
U | 100V | 100V | 100V | Utot=U1 = U2
I |  |  |  | Itot=I1 + I2
R | 50 Ω | 75 Ω |  | Rtot=Utot :Itot
 | 1 | 2 | tot | 
U | 100V | 100V | 100V | Utot=U1 = U2
I |  |  |  | Itot=I1 + I2
R | 50 Ω | 75 Ω |  | 

## Slide 48: Parallel schakeling
Wat kan je nu nog meer?
Rtot berekenen
Hoe? Binas tabel 12 R = U : I
30 Ω
 | 1 | 2 | tot | 
U | 100V | 100V | 100V | Utot=U1 = U2
I | 2 | 1,33 | 3,33 | Itot=I1 + I2
R | 50 Ω | 75 Ω |  | Rtot=Utot :Itot
 | 1 | 2 | tot | 
U | 100V | 100V | 100V | Utot=U1 = U2
I | 2 | 1,33 | 3,33 | Itot=I1 + I2
R | 50 Ω | 75 Ω |  |